## Slide 1
Ing. Leoš Gál
mobil: 00420 -736 50 50 12
www.co2cz.com
CO2 Czech Solution Group, z.s.
Prezentace č.2
CO2
a dlouhodobé ukládání elektrické energie
19.10.2023
E&Y - Na Florenci 2116/15
LDES - Long-Duration Energy Storage

## Slide 2
https://energy.ec.europa.eu/system/files/2023-03/SWD_2023_57_1_EN_document_travail_service_part1_v6.pdf
Zavádění OZE dosáhne svého plného potenciálu až s aplikací dlouhodobého skladování energie !!!
LDES - Long-duration energy storage - klíč k udržitelné energetice
Chemické skladování EE - transformuje energii z OZE na udržitelná paliva (vodík a vodíkové deriváty)
Chemické skladování EE - podporují stávajícími sítě pro přepravu chemických látek

## Slide 3
Ukládání energie v čase - všeobecně
Pro vyvážení volatility OZE v denních, týdenních, měsíčních časových intervalech budou nezbytné Všechny typy úložišť !!!
Backup
Záložní zdroje
(řád hodin)
Grid support
Podpůrné zdroje
(řád dní)
Bulk Power Management
Dlouhodobé uložení EE
(řád měsíců)

## Slide 4
Power to metan CH4
LDES - Long-duration energy storage (EE & H2)
78 % dusík
21 % kyslík
0,04 % oxid uhličitý
1 % vzácné plyny
Dnešní prezentace z hlediska LDES - METAN
Ukládání EE
Čpavek
NH3
Ukládání EE
Methanol
CH3OH
Ukládání EE
Metan
CH4
https://arena.gov.au/assets/2021/03/csiro-hydrogen-to-ammonia-july-2020.pdf
ČEPS
- přebírá Net4Gas - tuzemskou síť páteřních plynovodů
- 6 zásobníků na cca 3 mld m3 za cca 9 mld CZK
MND – Komárek
- zvyšuje podíl v MGS (Moravia Gas Storage) nad 50%

## Slide 5
http://www.greencarcongress.com/2017/08/20170824-basf.html
CAES – Compressed air energy storage
Batteries
Fly wheels
PHES - Pumped Heat Electrical Storage
Přečerpávací stanice (reverzní teplotní výměníky)
H2 - hydrogen
Metan - metanol
LDES - Long-duration energy storage BASF + bse Engineering

## Slide 6
LOGIKA ENERGY COUPLINGu
ELEKTROLYZER
Wilhelmshaven
ELEKTROLYZER 2028
500 MW, 1 GW
Energie ve formě plynu vyžaduje přibližně stokrát menší objem než voda v přečerpávací stanici.

## Slide 7
file:///C:/Users/leosg/Downloads/energies-14-06594-v2-2.pdf
Produkuje přibližně 1 000 tun SNG/rok = cca 1,3 mil m3
Transfer cca 2 800 tun CO₂
Vývojové kroky - Power to SNG (GERMANY)
https://www.youtube.com/watch?v=csGPJsiq5ow&t=83s&ab_channel=convexZTGmbH

## Slide 8
EFEKTIVITA - using methane as a chemical energy storage
Skladování obnovitelné EE v molekulách řeší dva problémy najednou:
PRŮMYSL - CO2 může být využit jako vstupní surovina
ENERGETIKA - Schopnost skladovat elektřinu z OZE v chemických vazbách DLOUHODOBĚ
Skladování metanu je cca desetkrát levnější než skladování vodíku.
https://www.uu.nl/en/news/methane-promising-route-for-storage-of-renewable-energy-from-sun-and-wind

## Slide 9
https://ieefa.org/resources/smarter-use-lng-infrastructure-crucial-future-without-russian-gas
Trans-European natural gas network
https://www.researchgate.net/figure/Colour-online-Trans-European-natural-gas-network-Link-thickness-is-proportional-to-the_fig4_26720900
EU terminály LNG
Situace NG > EU 2023

## Slide 10
Elektrická distribuční soustava
Plynárenská distribuční soustava
Bezemisní zdroje EE
Přímo do sítí
Levná letní energie
Podpora
H2O
Power to hydrogen
Možnost vtláčet zelený vodík do sítí zemního plynu
limitně < 10 %
Dlouhodobé skladování ??
Elektrolyzér
2 H2O → 2 H2 + O2
Jörg Leicher Gas- und Wärme-Institut Essen

## Slide 11
Elektrická distribuční soustava
Plynárenská distribuční soustava
Bezemisní zdroje EE
Přímo do sítí
Levná letní energie
Elektrolyzér
2 H2O → 2 H2 + O2
H2O
Emise CO2
Energetický průmysl, Metalurgie, Rafinerie, Cement-vápno, Spalovny, BPS…
DAC – Direct Air Capturing
Metanizace
4 H2 + CO2 → CH4 + 2H2O
Power to metan
Možnost vtláčet CH4 do sítí zemního plynu
NEOMEZENĚ
1
Chemicky

## Slide 12
https://www.youtube.com/watch?v=csGPJsiq5ow&t=83s&ab_channel=convexZTGmbH

## Slide 13
Elektrická distribuční soustava
Plynárenská distribuční soustava
Bezemisní zdroje EE
Přímo do sítí
Levná letní energie
Elektrolyzér
2 H2O → 2 H2 + O2
H2O
Emise CO2
Energetický průmysl, Metalurgie, Rafinerie, Cement-vápno, BPS
DAC – Direct Air Capturing
Metanizace
4 H2 + CO2 → CH4 + 2H2O
Levná letní energie
2
Biologicky
1
Chemicky

## Slide 14
https://www.youtube.com/watch?v=99x80-Dc428&ab_channel=ElectrochaeaGmbH
Electrochaea
www.electrochaea.com/technology/
https://lanzatech.com/
Využívá sinice
n-butanol
chemikálie
bioplasty syntetická guma
1,4-butanediol (1,4-BDO)
plasty
polyuretany
elastické vlákna

## Slide 15
Elektrická distribuční soustava
Bezemisní zdroje EE
Přímo do sítí
Levná letní energie
Elektrolyzér
2 H2O → 2 H2 + O2
H2O
Emise CO2
Energetický průmysl, Metalurgie, Rafinerie, Cement-vápno, BPS
DAC – Direct Air Capturing
Metanizace
4 H2 + CO2 → CH4 + 2H2O
Levná letní energie
1
Chemicky
2
Biologicky
3
Elektrochemicky
Čistý metan
Čistý metan
Čistý metan
Plynárenská distribuční soustava
Plynárenská distribuční soustava…Metan-CH4 (70-90%)…..Ethan, Propan, Butan (2-20%).…CO2 (0-8%)……N2,O2, H2S, Ar, He, Ne, Xe

## Slide 16
https://koasas.kaist.ac.kr/bitstream/10203/261845/1/000465012800018.pdf
koelektrolýza CO2 a vody na produkty bohaté na energii
fotochemický koprocesing CO2 a vody
foto-elektrochemický koprocesing CO2 a vody
foto-bio-elektrochemický koprocesing CO2 a vody.

## Slide 17
LDES - Long-duration energy storage
Dává metan hypoteticky (kvantitativně) pro ČR smysl?
Kvantitativně ANO !
2,8 t CO2 = 1 t CH4
Kritický bod - levný „zelený“ vodík
Termojaderná fúze
Elektrolýza na bázi pevných oxidů SOEC
Fotokatalytické štěpení vody (umělý list)
Solární vysokoteplotní termochemické cykly
Výroba biovodíku

## Slide 18
CO2 Czech Solution Group. z.s.
Ing. Leoš Gál
leos.gal@seznam.cz
mobil 00420-736 505012
IČO 11641592
KONTAKTY:
Ing. Petr Břenek
petr.brenek@pgpt.cz
mobil 00420-775 113349
Ing. Jaroslav Suchý
jaroslav.suchy@pschp.cz
00420-724 809 545
Rubeška 393/7, Praha 9 – Vysočany, 190 00 Praha
ADRESA:

## Slide 19
https://globalxetfs-co-jp.translate.goog/en/research/short-and-long-duration-energy-storage-essential-to-the-clean-energy-transition/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc
Odhad vývoje CAPEX pro LDES
Temelín
1 GW
15 TWh/rok